## Slide 1: 数字系统设计
第三章 组合电路的分析和设计
孙文生
北京邮电大学 信息与通信工程学院

## Slide 2: 3.1 组合逻辑电路的特点
组合逻辑
电 路
X1
X2
Xm
F1
F2
Fn
输入：X1, X2 , … , Xm
输出：F1, F2 , … , Fn
逻辑关系：
组合逻辑电路: 输出跟随输入的变化。
组合电路的特点:
• 电路中不包含记忆元件.
• 输出无反馈到输入的回路.
• 任意时刻, 输出仅取决于当时的输入.

## Slide 3: 时序逻辑电路
时序逻辑电路: 输出由当前输入和历史输入决定。
组合逻辑
电 路
X1
Xm
F1
Fn
记忆
元件
…
…

## Slide 4: 3.2 组合逻辑电路的分析
分析目的：
  找出输出与输入的逻辑关系,
  确定电路所实现的逻辑功能.
从输入级开始，逐级写出门的逻辑表达式
对表达式进行化简
列写真值表
描述电路的逻辑功能
分析方法：

## Slide 5: 例1：试分析下图所示逻辑电路的功能。
解：该电路为二级组合电路。
组合电路的级数 是指输入信号从输入端到输出端所经历的逻辑门数的最大数目。
(1) 写出电路的逻辑表达式
(2) 描述电路的逻辑功能
该函数表达式比较简单，不用列真值表，由表达式可知此电路是一个异或电路。

## Slide 6: 例2：试分析下图所示逻辑电路的功能。
(1) 写出电路的逻辑表达式
(2) 列写真值表
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表
(3) 描述电路的逻辑功能
因此，该电路为少数服从多数电路，也称多数表决电路。
多数输入变量为1，输出F为1；
多数输入变量为0，输出 F为0
F1
F2
F3

## Slide 7: 多数表决电路
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
真值表
F=AB+AC+BC
module voter3 (
input wire a, //输入变量
input wire b,
input wire c,
output wire led //表决结果
);
assign led = (a&b)|(a&c)|(b&c); endmodule

## Slide 8: 例3：试分析下图所示逻辑电路的功能。
图3.2.3 混合逻辑电路
(1) 写出电路的逻辑表达式
(2) 列写真值表
(3) 描述电路的逻辑功能

## Slide 9: 例4：试分析下图所示逻辑电路的功能。
(1) 写出电路的逻辑表达式
(2) 列写真值表

## Slide 10: 例4：试分析下图所示逻辑电路的功能。
(1) 写出电路的逻辑表达式
(2) 列写真值表
(3) 描述电路的逻辑功能
二进制码
格雷码
B3B2B1B0 G3G2G1G0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0
自然二进制码到格雷码转换电路。

## Slide 11: 二进制码至格雷码的转换
自然二进制码至格雷码的转换
推广到一般，将n位自然二进制码转换成n位格雷码：
Gn-1 = Bn-1
Gi = Bi+1⊕Bi （i = 0、1、2、…、 n-2）

## Slide 12: 3.3 小规模组合电路的设计
设计目标:
  根据逻辑功能的要求, 得到实现该功能的最优逻辑电路.
最优标准:
  小 规 模 SSI  逻辑门数最少
  中大规模 MSI  集成块数最少
  速度最快, 性价比最高等
设计的步骤

## Slide 13: 3.3.1 由设计要求列真值表
根据具体问题确定
  逻辑变量
  逻辑函数
  赋值原则
作出真值表
设计需求通常是用文字描述的具有一定因果关系的事件，必须运用逻辑抽象的方法抽象成一个逻辑问题。
将起因定为逻辑变量，将结果定为输出函数；再进行逻辑赋值，规定0、1分别表示的意义，最后做出真值表。

## Slide 14: 3.3.1 由设计要求列真值表
输
入
A B C
输
出
F
0 0 0
0
0 0 1
0
0 1 0
0
0 1 1
1
1 x x
1
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
1
0
1
1
1
某挖掘机培训班进行结业考试，有ABC三名评判员，其中A为主评判员，评判时遵循少数服从多数的原则，但如果主评判员认为合格也通过结业考试，请用最少的与非门实现该电路，要求做出真值表、画出电路图。

## Slide 15: 3.3.1 由设计要求列真值表
例: 设计一个汽车安全告警系统。
当驾驶员在车门没有关好，或没有系安全带的情况下启动汽车时,该系统发出告警。
解：
  (1) 由题意确定逻辑变量
    根据题意，该题的逻辑变量为：
    启动开关 以变量A表示
    车门开关 以变量B表示
    系安全带 以变量C表示
    逻辑函数
    告警输出信号 以变量F表示

## Slide 16: 3.3.1 由设计要求列真值表
解：
  (1) 由题意确定逻辑变量
    根据题意，该题的逻辑变量为：
    启动开关 以变量A表示
    车门开关 以变量B表示
    系安全带 以变量C表示
    逻辑函数
    告警输出信号 以变量F表示
(2) 对逻辑变量赋值
  A = 1 启动开关在启动位置
  B = 1 车门已关
  C = 1 系好安全带
  F = 1 产生告警
(3) 列写真值表
输
入
A B C
输
出
F
0 0 0
0
0 0 1
0
0 1 0
0
0 1 1
0
1 0 0
1
1 0 1
1
1 1 0
1
1 1 1
0

## Slide 17: 3.3.1 由设计要求列真值表
例: 有四台设备,每台功率为10 kW, 发电机F1的功率
为10 kW, F2的功率为20 kW, 四台设备不可能同
时工作, 但至少有一台工作, 要求: 设计一个供电
控制电路, 以达到节能的目的.
解: (1) 根据题意作真值表
四台设备标识为A、B、C、D,
其值为1表示设备工作，
F1 = 1, 发电机F1工作
F2 = 1, 发电机F2工作
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1


0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

A B C D F1 F2
真 值 表

## Slide 18: 3.3.2 逻辑函数的两级门实现
1. 两级与非门电路的实现
  求出函数的最简与或式;
  对函数两次取反，再运用反演率, 变成与非-与非式；
若输入信号源能提供原变量和反变量(双轨输入)，仅需两级逻辑门电路即可实现。
两级与非门电路

## Slide 19: 3.3.2 逻辑函数的两级门实现
例：试用两级与非门实现函数
  F(A,B,C,D)=m(0,1,4,5,8,9,10,11,14,15 )
解：
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
F
(1) 作函数的卡诺图
(2) 求最简与或式，并变换
(3) 画出逻辑图

## Slide 20: 3.3.2 逻辑函数的两级门实现
2. 两级或非门电路的实现
  求出函数的最简或与式;
  对函数两次取反，再运用反演率，变成或非-或非式；
两级或非门电路

## Slide 21: 3.3.2 逻辑函数的两级门实现
例：试用两级或非门实现函数
  F(A,B,C,D)=m(0,1,4,5,8,9,10,11,14,15 )
解：
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
F
(1) 作函数的卡诺图
(2) 求最简或与式，并变换
(3) 画出逻辑图

## Slide 22: 组合电路设计中的一些实际问题
输入变量的形式
  双轨输入：信号源既提供原变量又提供反变量
  单轨输入：信号源仅提供原变量
单输出/多输出函数
  电路的整体性能最优
逻辑门及输入端数的限制
  采用SSI芯片时的设计
信号传输时间的要求
  对门电路级数的要求
两级与非门电路

## Slide 23: 3.3.3 逻辑函数的三级门实现
输入信号源不提供反变量
用反相器产生所需的反变量
采用阻塞法设计电路
加非门的三级门电路
阻塞逻辑
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
1
0
0
1
0

## Slide 24: 1. 阻塞逻辑
00
01
11
10
00
01
11
10
CD
AB
1 重心
0 重心
凡是包含1重心的圈对应的乘积项都用原变量标注;
凡是包含0重心的圈对应的乘积项都用反变量标注;
两个重心都不包含的圈, 其标注既有原变量, 又有反变量;
两个重心都包含的圈只有一个.
两个特殊方格:
  全1格  1重心
  全0格  0重心
卡诺图中乘积项与圈画的关系:
当需要用原变量标注时，在化简时应围绕1重心来圈。

## Slide 25: 积项的阻塞逻辑
阻塞逻辑:
乘积项可以用被扣除的最小项的反乘之，使积项受其控制，其逻辑关系保持不变。
＝
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
1
0
0
1
0
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
1
0
0
1
1
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
0
•

## Slide 26: 积项的阻塞逻辑－阻塞圈的扩大
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
1
0
0
1
0
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
1
0
0
1
1
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
0
1
0
＝ •
注: 为使阻塞圈所代表的积项中各变量不再具有非的形式，
阻塞圈也应该围绕1重心来圈。

## Slide 27: 2. 用阻塞逻辑设计三级与非电路
例: 用三级与非门实现 F(A,B,C,D) = m(1,5,7,8,9)
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
解: 将函数填入卡诺图
未采用阻塞法：
采用阻塞法化简逻辑函数

## Slide 28: 用阻塞逻辑设计三级与非电路
未采用阻塞法设计的电路
采用阻塞法设计的电路

## Slide 29: 用阻塞逻辑设计三级与非电路
例: 用三级与非门实现 F(A,B,C,D) =  m(0,1,2,4,5,9,10,11,13,14)
解: 将函数填入卡诺图
采用阻塞法化简逻辑函数
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
1
1
1
1
1

## Slide 30: 用阻塞逻辑设计三级与非电路
【应求】
例: 输入只有原变量，用最少的三级与非门实现下列函数
解: 采用阻塞法，此题的特点是0重心为1，包含它的圈只能是最大圈。
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
1
1
1
1
1
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
1
1
1
1
1
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
1
1
1
1
1

## Slide 31: 3. 用阻塞逻辑设计三级或非电路
00
01
11
10
00
01
11
10
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
0
和项阻塞逻辑: 和项可以加上被扣除的最大项之反,使和项受其控制.
注: 为使阻塞圈所代表的和项中各变量不再具有非的形式，阻塞
圈也应该围绕0重心来圈。
＝ ＋
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
0
00
01
11
10
00
01
11
10
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CD
AB
0

## Slide 32: 用阻塞逻辑设计三级或非电路
例: 用三级或非门实现 F(A,B,C,D) = m(0, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15)
解: (1) 将函数填入卡诺图
(2) 采用阻塞法化简逻辑函数
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
1

## Slide 33: 用阻塞逻辑设计三级或非电路
例: 用三级或非门实现 F(A,B,C,D) = m(0, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15)
解: (3) 画出逻辑电路图

## Slide 34: 3.3.4 组合电路实际设计中的几个问题
输入变量的形式
  双轨输入：信号源 提供 原变量、反变量
  单轨输入：信号源 仅提供 原变量
单输出/多输出函数
  电路的整体性能最优
  多输出电路：
    编码器、译码器、全加器
    特点：在一种输入组合下, 有一组函数输出

## Slide 35: 多输出函数的设计
以单输出函数设计为基础，但考虑整体性能最优。
(1) 分别对每个函数进行简化, 找出公共圈;
(2) 改变原圈法, 以求更多公共圈;
(3) 写出多输出函数表达式, 绘制逻辑电路图.
局部
最优
局部
最优
局部
最优
多输出函数
局部
优化
局部
优化
局部
优化
整体最优

## Slide 36: 多输出函数的设计实例
例1: 用与非门实现下列多输出函数
  F1(A, B, C)=m(0, 2, 3)
  F2(A, B, C)=m(3, 6, 7)
  F3(A, B, C)=m(3, 4, 5, 6, 7)
解: (1) 逻辑函数填入卡诺图
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
F1
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
F2
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
F3
(2) 化简逻辑函数
(3) 画出逻辑图

## Slide 37: 多输出函数的设计实例
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
F1
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
F2
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
1
1
1
1
F3
(2) 化简逻辑函数
解: (1) 逻辑函数填入卡诺图
例1: 用与非门实现下列多输出函数
  F1(A, B, C)=m(0, 2, 3)
  F2(A, B, C)=m(3, 6, 7)
  F3(A, B, C)=m(3, 4, 5, 6, 7)

## Slide 38: 多输出函数的设计实例
(3) 画出逻辑图

## Slide 39: 3.3.4 组合电路实际设计中的几个问题
输入变量的形式
  双轨输入：信号源既提供原变量又提供反变量
  单轨输入：信号源仅提供原变量
单输出/多输出函数
  电路的整体性能最优
逻辑门及输入端数的限制
  采用SSI芯片时的设计

## Slide 40: 采用SSI芯片时的设计
几种74LS系列器件
型号 器件名称
74LS00 两输入端四与非门
74LS01 两输入端四与非门(OC)
74LS02 两输入端四或非门
74LS04 六非门
74LS10 三输入端三与非门
74LS32 三输入端三与非门(OC)
74LS386 两输入端四异或门
在电路设计时，实际使用的都是集成电路芯片，每种芯片封装固定数目的逻辑门，每个门输入端数固定，在设计时还需考虑这些限制。

## Slide 41: 采用SSI芯片时的设计
例: 设输入可提供原变量和反变量，试用74LS00实现下列函数。
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
1
1
1
1
1
解: 逻辑函数填入卡诺图

## Slide 42: 采用SSI芯片时的设计
例: 设输入可提供原变量和反变量，试用两块74LS10实现下列函数。
解: 逻辑函数填入卡诺图
F1
F2
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
CD
AB
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB

## Slide 43: 指定门类型的设计
解: (1) 作出全减器的真值表
Ai | Bi | Ci-1 | Di | Ci
0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1 | 0 1 1 1 0 0 0 1
(2) 写函数式并变换
[例] 设输入不提供反变量，试用一片74LS00和一片74LS386实现
全减器。
两输入四与非门
两输入四异或门

## Slide 44: 举例：全减器的设计
(3) 画出逻辑图
i
i
i
全减器的逻辑图
[例] 设输入不提供反变量，试用一片74LS00和一片74LS386实现
全减器。

## Slide 45: 3.3.5 组合电路设计实例－运算电路
1 0 1 0 加 数A
＋ 0 0 1 1 加 数B
1 1 0 1 和 S
数字电路包括逻辑运算电路和算术运算电路，加法器是实现多位二进制数加法运算的逻辑电路，由全加器和半加器构成。
半加器与全加器: 实现一位二进制数加法运算的逻辑电路
  半加器：只考虑两个加数，不考虑低位进位的逻辑部件。
  全加器：同时考虑两个加数和低位进位的逻辑部件。
半加器和全加器的设计
  用异或门及或非门设计全加器
加法器的设计
  串行进位加法器
  并行进位加法器

## Slide 46: 半加器的设计
（1）半加器真值表
输入 输出
加数A 加数B 和S 进位C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
（2）输出函数
（4）逻辑符号
（3）逻辑图

## Slide 47: 半加器的设计
将异或门实现的半加器改为用与非门实现。
函数表达式的变换：
B
A
1
0
1
0
1
1
S

## Slide 48: 全加器的设计
（1）全加器真值表
输入 输出
Ai Bi Ci-1 Si Ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
（2）输出函数
Si = Ai  Bi  Ci-1
Ci = (Ai  Bi) Ci-1＋AiBi
（3）逻辑图
（4）逻辑符号

## Slide 49: 加法运算电路
串行进位加法器
  优点：电路容易实现
  缺点：速度慢

## Slide 50: 加法运算电路
串行进位加法器
  优点：电路容易实现
  缺点：速度慢

## Slide 51: 全加器
module Fadd(a,b,Cin,Cout,Sum);
input a,b,Cin;
output Cout,Sum;
wire x,y,z;
xor xor1(x,a,b);
xor2(Sum,x,Cin);
and and1(y,a,b);
and2(z,Cin,x);
or or1(Cout,y,z);
endmodule
输入 输出
Ai Bi Ci-1 Si Ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
Si = Ai  Bi  Ci-1
Ci = (Ai  Bi) Ci-1＋AiBi
全加器的真值表
Notes: 全加器的门级Verilog语言描述

## Slide 52: 全加器
module add_N(a,b,Cin,Cout,Sum);
input a,b,Cin;
output Sum,Cout;
assign {Cout,Sum}=a+b+Cin;
endmodule
Notes: 全加器的行为描述

## Slide 53: 4位并行加法器
module add_4(a,b,Cin,Cout,Sum);
input [3:0] a,b;
input Cin;
output [3:0] Sum;
output Cout;
assign {Cout,Sum}=a+b+Cin;
endmodule
Notes: 行为级描述方法

## Slide 54: 加法运算电路－四位超前进位加法器
各级进位直接由加数和最低进位CI0产生

## Slide 55: 加法运算电路- 超前进位原理
设 加数A和B均为四位二进制数，表示如下：
设 进位生成项为 , 进位传递项为 ，则：
则：

## Slide 56: 3.3.5 组合电路设计实例－比较器
例: 设计一个两位二进制数码比较器
解: (1) 确定逻辑变量，并赋值
设A=A1A0, B=B1B0, 根据题意，
输入变量为A、B；电路的输出
为比较结果：
(2) 列写真值表
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A1 A0 B1 B0 F1 F2 F3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
真 值 表
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
F1＝1 表示 A > B
F2＝1 表示 A = B
F3＝1 表示 A < B

## Slide 57: 组合电路设计实例－比较器
(3) 逻辑函数的化简与变换
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
B1B0
A1A0
F1 (A>B)
1
⊙
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A1 A0 B1 B0 F1 F2 F3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
真 值 表
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

## Slide 58: 组合电路设计实例－比较器
(3) 逻辑函数的化简与变换
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
B1B0
A1A0
F2 (A=B)
⊙
⊙
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A1 A0 B1 B0 F1 F2 F3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
真 值 表
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

## Slide 59: 组合电路设计实例－比较器
(3) 逻辑函数的化简与变换
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
B1B0
A1A0
F3 (A<B)
⊙
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A1 A0 B1 B0 F1 F2 F3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
真 值 表
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

## Slide 60: 组合电路设计实例－比较器
(3) 逻辑函数的化简与变换
⊙
⊙
⊙
⊙
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
A1 A0 B1 B0 F1 F2 F3
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
真 值 表
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

## Slide 61: 组合电路设计实例－比较器
(4) 作逻辑电路图
两位数码比较器的逻辑图

## Slide 62: 运算电路实例
例: 试用全加器及与非门设计一个一位8421BCD码加法器。
8421BCD码的加法
对于8421BCD码，若相加的和出现伪码，应在伪码上加校正数(6)10 = 0110，得到两个代码组。
[ 1001 ] 8421 + [ 0011 ] 8421 = ？

## Slide 63: 运算电路实例
解: (1) 作真值表

## Slide 64: 运算电路实例
解: (2) 写出输出函数的表达式
C＝Cb＋ S8S4 ＋S8S2

## Slide 65: 运算电路实例
解: (3) 画出电路图
一位8421BCD码逻辑图
1
1
0
0

## Slide 66: 3.4 组合逻辑电路的冒险
理想情况:
  逻辑门无延迟
  多个信号同时瞬间变化
实际情况:
  信号变化: 过渡时间
  信号通过逻辑门: 响应时间
  多个信号变化: 有先有后
例如:
  输入信号变化前后稳态时，函数值为0,
  变化时出现短暂1,
  则电路产生冒险
组合电路中的冒险
  逻辑冒险
  功能冒险

## Slide 67: 3.4 组合逻辑电路的冒险
下面的电路存在冒险：
组合逻辑电路
电路中存在冒险
竞争：
冒险：
在组合电路中，信号经由不同的途径达到某一会合点的时间有先有后.
由于竞争而引起电路输出发生瞬间错误现象。表现为输出端出现了原设计中没有的窄脉冲，常称其为毛刺。

## Slide 68: 基本概念
静态逻辑冒险
  一个输入变量发生变化,
  变化前后函数值相同,
  变化时出现一次瞬时输出错误.
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
CD
AB
0
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
CD
AB
0
偏1型冒险: 稳态为1, 输入变化时瞬时输出0。
偏0型冒险: 稳态为0, 输入变化时瞬时输出1。
静态功能冒险
  多个输入变量同时发生变化,
  变化前后函数值相同,
  变化时出现一次瞬时输出错误.

## Slide 69: 3.4.1 静态逻辑冒险与消除方法
1. 产生逻辑冒险的原因
器件的固有时延。
ABC：111110
10
01

## Slide 70: 3.4.1 静态逻辑冒险与消除方法
1. 产生逻辑冒险的原因
对于与或式：
若 ABC 从 111101
与或式电路: 只存在偏1型逻辑冒险.
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
0
1
1
0
1
1
F
对于或与式：
若 ABC 从 100110
或与式电路: 只存在偏0型逻辑冒险.
C
AB
0
1
00
01
11
10
1
0
0
0
1
1
0
1
F
器件的固有时延。

## Slide 71: 2. 逻辑冒险的检查
(1) 代数法
  某一变量同时以原/反变量形式出现
  消去其余变量, 若函数式变为
  偏 1 型逻辑冒险
  偏 0 型逻辑冒险
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
0
0
1
1
1
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
0
0
1
1
1
(2) 卡诺图法 两圈相切有险象

## Slide 72: 3. 逻辑冒险的消除
代数法: 加入冗余项
卡诺图: 加入冗余圈
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
0
0
1
1
1
C
AB
0
1
00
01
11
10
0
0
1
0
0
1
1
1

## Slide 73: 应用举例
[例] 将下面函数设计为无静态逻辑冒险的组合电路。
解：
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB

## Slide 74: 应用举例
[例] 函数表达式
利用卡诺图判断该函数是否存在静态逻辑冒险？若存在，写
出加入冗余项后无逻辑冒险的与或表达式。
(2) 写出该函数无逻辑冒险的或与表达式。

## Slide 75: 3.4.2 静态功能冒险与消除方法
1. 产生的原因
00
01
11
10
00
01
11
10
0
1
1
1
CD
AB
2. 产生的条件
  输入变量变化前后函数值相同
  有P个变量同时发生变化
  由P个变量组合构成的2P个格,既有1又有0.
3. 功能冒险的消除
  加入选通脉冲
  输出加滤波电容

## Slide 76: 3.4.2 静态功能冒险与消除方法
例: 在下图所示的逻辑函数中，当输入变量ABCD从01101100，
11111010, 00110100, 10001101变化时, 是否存在功能冒险？
00
01
11
10
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
CD
AB
F
1
解：
ABCD
0 1 1 0  1 1 0 0
1 1 1 1  1 0 1 0
0 0 1 1  0 1 0 0
1 0 0 0  1 1 0 1

## Slide 77: 功能冒险的消除
吸收法
  在输出端加小电容可消除毛刺，但输出波形边沿变坏, 对波形要求较严格时，应再加整形电路。
功能冒险是函数的逻辑功能决定的，不能在设计中消除，可通过外加滤波电容或选通脉冲消除。

## Slide 78: 功能冒险的消除
取样法
  电路加入取样(选通)脉冲，在取样脉冲作用期间输出的信号才有效，可以避免毛刺影响输出波形。
冒险仅发生在输入信号变化的瞬间，只要使取样脉冲出现的时间与输入信号变化的时间错开，即可消除任何形式的冒险。
此时输出不再是电平信号，而是脉冲信号。

## Slide 79: 冒险现象的消除
A
B
C
D
取样法
  加取样脉冲原则
或门及或非门
加负取样脉冲
与门及与非门加
正取样脉冲

## Slide 80: 3.4.3 消除冒险方法的比较
利用冗余项：只能消除逻辑冒险，不能消除功能冒险；适用范围有限
取样法：取样 (选通) 脉冲对逻辑冒险及功能冒险都有效。目前大多数中规模集成模块都设有使能端，可将取样信号作用于该端，待电路稳定后才使输出有效。
  冒险现象仅发生在输入信号变化的瞬间
  选通脉冲出现时间和信号变化时间错开
  加选通脉冲后, 输出变为脉冲信号
  选通脉冲加入的位置和极性
吸收法：滤波电容使输出信号变坏，引起波形的上升、下降时间变长，不宜在中间级使用。实验调试阶段采用的应急措施；

## Slide 81: 3.4.4 动态冒险
静态冒险
  输入信号变化前、后函数值相同。
动态冒险
  在输入变化前、后函数值不同 ；
  在输入信号变化瞬间，输出变化奇数次 。
  消除了静态冒险，动态冒险也自然消除。

## Slide 82: 3.5 常用的中规模组合电路与应用
MSI、LSI的特点
  通用性、兼容性及扩展功能较强
  外接元件少，可靠性高，体积小，功耗低，使用方便
  标准化封装，注重外部功能
学习方法
  理解器件功能表的含义.
  根据功能表和逻辑符号，熟悉器件的功能，正确使用器件
  会灵活使用，例如器件逻辑功能的扩展
集成电路的发展： SSI  MSI  LSI  VLSI
集成度不断提高： 逻辑门  逻辑部件  子系统  系统

## Slide 83: 3.5.1 集成数码比较器74LS85
逻辑符号
  定义了器件的输入、输出引脚
功能表
  定义了器件的功能，真值表的一种形式
逻辑功能描述
  有时需分析器件的内部结构
器件的应用
  基本逻辑功能
  逻辑功能的扩展
数码比较器是对两组同样位数的二进制数进行数值比较的逻辑电路。
3
3
0
0

## Slide 84: 集成数码比较器74LS85
逻辑符号
数据输入端：A，B
输入四位二进制数 ，3为最高位
级联输入端：a<b，a=b，a>b
用于器件功能的扩展
数据输出端：A<B，A=B，A>B
输出比较结果
3
3
0
0

## Slide 85: 集成数码比较器74LS85
功能表
a>b

## Slide 86: 集成数码比较器74LS85
逻辑功能描述
  四位比较器
  G' = S' = 0 ，E'=1
  五位比较器
  此时，将 G' 和 S' 作为最低位比较输入端，E' 接地。
问题：此时能否表示 A＝B ？
如何构成8位比较器？
如何构成24位比较器？

## Slide 87: 集成数码比较器74LS85
器件的应用
串行级联构成的八位比较器
0
0
3
3
0
0
3
3

## Slide 88: 集成数码比较器
器件的应用
  二十四位比较器
  并行级联构成的二十四位比较器
并行级联的特点是速度快,只需经两级芯片的延迟就可得到输出。
…
…

## Slide 89: 集成数码比较器74LS85
[例] 用数码比较器设计一个一位8421BCD码的四舍五入电路。
解：用一片四位比较器即能实现上述功能。
设8421BCD码为A3 A2 A1 A0，当其大于4（即0100）时电路输出F为1，否则输出F为0。
四舍五入电路
将四位BCD码接于比较器的a3～a0端，将 0100 接于b3～b0端，输出 “A>B”端作为判别输出端F.

## Slide 90: 数码比较器
用两片4位数码比较器74LS85组成判别电路，要求能够判别4位二进制数A、B、C是否相等、A是否最大或最小。
A=B, A=C
A>B, A>C
A<B, A<C
A B
A C

## Slide 91: 1位数码比较器
module compare (equal, a, b);
output equal;
input a, b;
assign equal = (a==b)? 1 : 0;
endmodule

## Slide 92: 4位数码比较器
module compare3 ( Y ,A ,B );
input [3:0] A;
input [3:0] B;
output [2:0] Y;
reg [2:0] Y;
always @ ( A or B )
begin
if ( A > B ) Y <= 3'b001;
else if ( A == B) Y <= 3'b010;
else Y <= 3'b100;
end
endmodule
Notes: verilog里一般不声明输出类型的话 默认是wire型的如果你想在输出处寄存一下：比如使用always时序语句，则必须声明为reg类型wire是线网，就是相当于实际中的连接线，你想assign的话就是直接连接，就是用wire型，他的值是随时变化的。比如你想寄存一下，让信号在时钟边沿才变化就需要reg类型了，在程序中用带时钟的always块来实现即可另外需要注意的是reg型变量不一定是寄存器，因为时序逻辑现在也基本上使用always @*这种语言来写，只是必须被声明为reg型。输出用wire型的其实并不多，具体情况比如：两给信号的与或等简单逻辑。稍微复杂的即使是组合逻辑也要声明reg型，然后在程序里面用always块来实现组合逻辑

## Slide 93: 3.5.2 编码器与优先编码器
将所要处理的信息或数据赋予二进制代码的过程称为编码，实现编码功能的电路称为编码器 。
译 码
译码器
n位二进制代码
m种信息
编 码
编码器
m≤2n

## Slide 94: 3.5.2 编码器与优先编码器
编码器的分类
  按照输出的代码种类
    二进制编码器
    二--十进制编码器
  按是否有优先权编码
    普通编码器
    优先编码器。
m＝2n
m < 2n

## Slide 95: 3.5.2 编码器与优先编码器
普通8421BCD码编码器
1. 普通二—十进制编码器C304

## Slide 96: 3.5.2 编码器与优先编码器
2. 优先编码器74LS148
优先编码器允许几个输入端同时加上信号，电路只对其中优先级别最高的信号进行编码。
使能输入
使能输出
扩展输出
编码输出

## Slide 97: 3.5.2 编码器与优先编码器
2. 优先编码器74LS148
优先编码器74148功能表
扩展输出端
使能输出端
使能输入

## Slide 98: 3.5.2 编码器与优先编码器
例：用8-3线优先编码器74LS148扩展成16线-4线优先编码器。
（3）第 I 片工作时,编码器输出：0000-0111
第II 片工作时,编码器输出：1000-1111
解：（1）编码器输入16线，需用两片8-3线编码器；
（2）实现优先编码：第I片使能输出与第II片使能输入端连接；

## Slide 99: 3.5.2 编码器与优先编码器
例：用一片74LS148和必要的门电路构成8421BCD码编码器。

## Slide 100: 3.5.2 编码器与优先编码器
例：用一片74LS148和外加必要门电路构成8421BCD码编码器。
74148构成BCD码编码器

## Slide 101: 3.5.3 译码器
1. 二进制译码器
  二进制译码器功能
  集成三线至八线译码器
2. 二十进制译码器
3. 数字显示译码器
译码是编码的逆操作，是将每个代码所代表的信息翻译过来，还原成相应的输出信息。实现译码功能的逻辑电路称作译码器。
m≤2n

## Slide 102: 1. 二进制译码器
二进制译码器满足关系式：m=2n，即完全译码，输出是输入变量的所有组合，一个输出对应一个最小项，又称为最小项译码器。
若输出是1有效，称作高电平译码，输出对应最小项；若输出0有效，称作低电平译码，输出对应最小项的非。
二线至四线的译码器电路如下所示

## Slide 103: 三线至八线译码器74LS138
译码器的输入：
地址信号：A2 ～A0
使能控制端EN：
译码器的输出：
选通信号：
～
八个输出端，低电平有效。
74LS138的逻辑符号

## Slide 104: 三线至八线译码器74LS138
三线—八线译码器功能表

## Slide 105: 2-4译码器
module decode24 (a, led);
input [1:0] a; //2位输入
output [3:0] led; //4位译码结果输出
reg [3:0] led;
always@(a)
begin
case(a)
2'b00: led = 4'b0001; //2-4译码结果
2'b01: led = 4'b0010;
2'b10: led = 4'b0100;
2'b11: led = 4'b1000;
endcase
end
endmodule

## Slide 106: 3-8译码器
module decode38 (sw, led);
input [2:0] sw; //开关输入信号，作为3-8译码器的输入
output [7:0] led; //输出信号控制LED
reg [7:0] led; //在always过程块中只能对reg型变量赋值
always @ (sw)
begin
case(sw) //case语句，一定要跟default语句
3'b000: led=8'b0111_1111; //下划线方便阅读
3'b001: led=8'b1011_1111; //位宽'进制+数值
3'b010: led=8'b1101_1111;
3'b011: led=8'b1110_1111;
3'b100: led=8'b1111_0111;
3'b101: led=8'b1111_1011;
3'b110: led=8'b1111_1101;
3'b111: led=8'b1111_1110;
default: ;
endcase
end
endmodule
74LS138的逻辑符号
Notes: 注意，这个3-8译码器没加入使能端，实验要求是加入使能端的。
https://blog.csdn.net/qq_23851075/article/details/52827711
//always过程块，括号中sw为敏感变量，当sw变化一次执行一次always中所有语句，否则保持不变

## Slide 107: 3-8译码器
module decoder (sw, led);
input [2:0] sw;
output [7:0] led;
assign led = 1'b1<<sw;
endmodule
Notes: https://wenku.baidu.com/view/981f35c12cc58bd63186bd7f.html

## Slide 108: 例：用3－8译码器构成4－16译码器

## Slide 109: 例：用3－8译码器构成4－16译码器
DCBA：译码输入
E：译码控制
E=0，允许译码
E=1，禁止译码
DCBA：0000-0111
第一片工作
DCBA：1000-1111
第二片工作
E

## Slide 110: 例：试用 74LS138组成一个五线至三十二线译码器
解：
新译码器有5个地址输入端A4A3 A2A1A0，而74138只有3个地址输入端A2A1A0、3个片选控制端。
…
令高位地址A4A3取00, 01, 10, 11时分别选中1#, 2#, 3# , 4#芯片即可。

## Slide 111: 例：试用 74LS138组成一个五线至三十二线译码器
解：
新译码器有五个地址输入端A4A3 A2A1A0, 而74138有三个地址输入端A2A1A0, 三个片选控制端. 令高位地址A4A3取00, 01, 10, 11时分别选中1#, 2#, 3# , 4#芯片即可。
即地址最高位A4A3分别接 1#, 2#, 3# 芯片的
对于4#芯片, 应使A4A3为11时工作，因此可以令
各芯片剩余的控制端接合适的高、低电平使之有效, 或组合成新的片选(使能)端.
1# 芯片的地址范围: 00H07H，2# 芯片的地址范围: 08H0FH,
3# 芯片的地址范围: 10H18H ，4# 芯片的地址范围: 18H1FH

## Slide 112: 例：用三线至八线译码器组成六线至六十四线译码器
解：由输出线数可知，至少需要8片三线至八线译码器，
此时使能端不能完成高位控制，可采用树型结构扩展，再加1片译码器对高三位译码，其8个输出分别控制其余8片的使能端，选择其中一个工作。

## Slide 113: 例：用三线至八线译码器组成六线至六十四线译码器
解：由输出线数可知，至少需要8片三线至八线译码器，
• • •
• • •
• • •
此时使能端不能完成高位控制，可采用树型结构扩展，再加1片译码器对高三位译码，其8个输出分别控制其余8片的使能端，选择其中一个工作。

## Slide 114: 3-8译码器的应用
地址译码
  译码器的基本应用
函数发生器
  附加适当门，实现函数
数据分配器
  将输入数据分配相应通道
译码器用作数据分配器

## Slide 115: 例：用3－8线译码器实现函数F(A,B,C)=∑m(0 ,3,4,7)
译码器的输出分别对应一个最小项（高电平译码）或一个最小项的非（低电平译码），附加适当门即可实现任意函数。
特点：方法简单，无须简化，工作可靠。
思考：用译码器实现函数

## Slide 116: 用译码器控制发光二极管
译码器输出高电平时，发光二极管点亮，输出低电平时，相应发光二极管熄灭。

## Slide 117
Notes: 答案：（1）0,1,3 （2）1KΩ （3）4.5mA；3mA

## Slide 118
解:全加器的最小项表达式应为
Si =
Ci+1 =
输入 输出
Ai Bi Ci Si Ci+1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
例：试用 74LS138和与非门构成一位全加器

## Slide 119: 二—十进制译码器(4－10线译码器)
二－十进制译码器可由4－16线译码器构成，也有专用的4－10线译码器。如CMOS型译码器C301，输入为BCD码，无使能控制端，输出高电平有效 。
BCD十进制译码器
二－十进制译码器的功能表
Notes: m < 2n

## Slide 120: 二—十进制译码器
二－十进制译码器的功能扩展
二－十进制译码器可以构成带有使能端的3－8线译码器，只需将最高位输入端D当作使能端，输出端f8、f9不用即可。
二－十进制译码器用作3－8线译码器

## Slide 121: 数字显示译码器
在数字系统中，常需将结果用十进制数码显示出来，数字显示电路包括译码驱动电路和数码显示器。
8421BCD显示译码电路框图
数字显示器有许多种不同类型的产品，如发光二极管、荧光数码管、液晶数字显示器等。

## Slide 122: 数字显示译码器
（1）七段数码管
共阴极
共阳极
：高电平亮
：低电平亮
每一段由一个发光二极管组成
（2）七段显示译码器
输入：二—十进制代码
输出：译码结果，可驱动相
应的七段数码管显示
正确的数字
Notes: BS201A是一种共阴极荧光数码管，还带一个小数点。

## Slide 123: 单片机控制七段数码管

## Slide 124: FPGA开发板中的七段数码管

## Slide 125: 数字式电波钟

## Slide 126: 3.5.4 数据选择器
数据选择器又称为多路选择器 (简称MUX)，能从多路输入中选择一路输出，选择哪一路由当时的控制信号决定，功能类似于单刀多掷开关 。
数据选择器示意图
集成数据选择器
  八选一数据选择器74LS151
  双四选一数据选择器74LS153
数据选择器的应用
  分时多路转换电路
  将并行数据转换成串行数据.
  实现逻辑函数

## Slide 127: 八选一数据选择器74LS151
74LS151是一种TTL型八选一数据选择器，其中D7 ~ D0为数据输入端，A2 ~ A0为地址端，有两个互补输出端。
输出Y和输入的逻辑关系：
74LS151的功能表

## Slide 128: 双四选一数据选择器74LS153
74LS153 内部集成两个完全相同的四选一数据选择器，地址输入端A1A0被两个选择器共用，每个选择器各有一个使能输入端。
74LS153功能表

## Slide 129: 二选一数据选择器
module mux2 (out, a, b, sel);
output out;
input a, b, sel;
reg out;
always @( a or b or sel )
begin
case (sel)
1'b0: out = a;
1'b1: out = b;
default: out = 'bx;
endcase
end
endmodule
Notes: ‘bx 任意值

## Slide 130: 八选一数据选择器

## Slide 131: 数据选择器的扩展
例：试用最少数量的四选一选择器扩展成八选一选择器。

## Slide 132: 数据选择器的扩展
例：试用最少数量的四选一选择器扩展成八选一选择器。
解: (1) 高位地址A2接使能端，实现三位地址控制八个输入；
(2) 八选一选择器的输出Y＝Y1＋Y2

## Slide 133: 例：试用四选一数据选择器构成十六选一的选择器

## Slide 134: 用数据选择器实现函数
例：用74LS151实现下列函数。

## Slide 135: 用数据选择器实现函数
例：用74LS151实现函数
0 0 1 1 D 1 D
解：选ABC为地址变量

## Slide 136: 数据选择器的应用
(1) 用两级与非门实现函数。
(2) 中规模四选一数据选择器实现函数, 要求电路形式最简。
(3) 用一片四到十六线译码器实现函数，假设译码器的输出
为高电平有效。
例: 已知逻辑函数F(A,B,C,D)＝m(1,2,4,9,10,11,12,14,15)，设输
入提供原变量和反变量，试根据要求分别实现该函数，并画
出逻辑电路图。

## Slide 137: 数据选择器的应用
(1) 用两级与非门实现函数F(A,B,C,D)＝m(1,2,4,9,10,11,12,14,15)
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
F
1

## Slide 138: 数据选择器的应用
(2) 中规模四选一数据选择器实现函数F(A,B,C,D)＝m(1,2,4,9,10,11,
12,14,15)，要求电路形式最简。
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
F
1
选AB为地址变量：
即 A1A0＝AB

## Slide 139: 数据选择器的应用
00
01
11
10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
CD
AB
F
1
选BC为地址变量：
即 A1A0＝BC
(2) 中规模四选一数据选择器实现函数F(A,B,C,D)＝m(1,2,4,9,10,11,
12,14,15)，要求电路形式最简。

## Slide 140: 数据选择器的应用
(3) 用一片四到十六线译码器实现函数F(A,B,C,D)＝m(1,2,4,9,
10,11,12,14,15) ，假设译码器的输出为高电平有效。
令译码器的地址输入端：
A3A2 A1A0 ＝ABCD
则：

## Slide 141: 译码器和数据选择器实现函数
用译码器实现函数
  变量数不能大于地址输入端数
  需外加逻辑门
    高电平输出：或门
    低电平输出：与非门
  可同时实现多个函数
用数据选择器实现函数
  变量数  地址输入端数：不需外加逻辑门
  变量数 > 地址输入端数：需外加逻辑门

## Slide 142: 3.5.5 数据分配器
数据分配器的功能与数据选择器相反，根据地址变量将一个输入分配到多路输出中的某一路。数据分配器也等效为单刀多掷开关，只是方向相反，故称DMUX。
集成数据分配器
  双一线至四线数据分配器74155
数据分配器的应用
  分时多路数据传输
  做译码电路
数据分配器示意图

## Slide 143: 双一线至四线数据分配器74LS155
数据分配器74LS155的原理图与逻辑符号

## Slide 144: 双一线至四线数据分配器74LS155
数据分配器74LS155的逻辑符号与功能表

## Slide 145: 数据分配器
module demux4(y0,y1,y2,y3,din,a);
input din;
input [1:0] a;
output reg y0,y1,y2,y3;
always@(din, a)
begin
y0=0;y1=0;y2=0;y3=0;
case (a)
2’b00:y0=din;
2’b01:y1=din;
2’b10:y2=din;
2’b11:y3=din;
endcase
end
endmodule
Notes: https://wenku.baidu.com/view/4a4f484ecf84b9d528ea7a58.html

## Slide 146: 数据分配器的功能扩展
将双一线至四线数据分配器的使能端1ST与2ST并接作为高位地址变量A2输入端，两个数据输入端并接作为数据输入，则可扩展为一线至八线的分配器。

## Slide 147: 数据分配器的应用
例：用双一线至四线数据分配器构成3-8译码器。

## Slide 148: 数据分配器的应用
例：用双一线至四线数据分配器构成3-8译码器。

## Slide 149: 数据分配器实现函数
例：试写出函数F的表达式。

## Slide 150: 数据分配器的应用
例：用双一线至四线数据分配器和3-8译码器构成4-16译码器。

## Slide 151: 数据分配器的应用
多路数据传输

## Slide 152: 数据分配器的应用
由译码器连成的数据分配器
0 0 0
0
1
1
0
译码
禁止译码
0
1
利用数据选择器和译码器实现多路信息传输。

## Slide 153: 3.5.6 奇偶检验电路
奇偶校验码
  特 点: 能够检测出1位错误，但不能纠正错误.
  奇校验: 信息码和监督码中1的个数为奇数;
  偶校验:信息码和监督码1的个数为偶数;
信 息 位 校验位
原 信 息 码 监督码元
奇偶检验码是由信息码加一位校验位组成。其编码方式有两种：使代码组中信息码和校验位中1的个数的总和为奇数的，称为奇校验; 使1的个数的总和为偶数的，称为偶校验。

## Slide 154: 奇偶位产生和检验电路
异或运算：奇数个1的异或运算结果为1；
偶数个1的异或运算结果为0。
S = 0，传输无误；S = 1传输有误
FE=B3
B2
B1
B0
S=B3
B2
B1
B0
FE
发送端偶检验位表达式：
接收端偶检验位表达式：
偶校验

## Slide 155: 集成九位奇偶校验器74LS280
74LS280既适用于奇校验，也适用于偶校验；既可用于校验位的产生，也可用于奇偶性的校验。
74LS280的逻辑符号
输入AI中1的个数 | QO QE
偶 数 奇 数 | 0 1 1 0
奇偶校验器的功能表
Notes: 奇数：odd number
偶数：even number

## Slide 156: 74LS280的应用
具有奇校验的数据传输
输入AI中1的个数 | QO QE
偶 数 奇 数 | 0 1 1 0
奇校验

## Slide 157: 奇偶校验器的功能扩展
输入AI中1的个数 | QO QE
偶 数 奇 数 | 0 1 1 0

## Slide 158: 8位奇偶校验器
module parity (even_bit, odd_bit, input_bus);
output even_bit, odd_bit;
input [7:0] input_bus;
assign odd_bit = ^input_bus; //异或运算
assign even_bit = ~odd_bit;
endmodule

## Slide 159: 可靠性编码－汉明码
汉明码 (多重奇偶校验码)
  特点: 既具有检错功能,又具有纠错功能.
十进制数 | 8421BCD码 | 8421汉明码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0000000 0000111 0011001 0011110 0101010 0101101 0110011 0110100 1001011 1001100

## Slide 160: 可靠性编码－汉明码
十进制数 | 8421BCD码 | 8421汉明码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0000000 0000111 0011001 0011110 0101010 0101101 0110011 0110100 1001011 1001100
汉明码的编码

## Slide 161: 可靠性编码－汉明码
十进制数 | 8421BCD码 | 8421汉明码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0000000 0000111 0011001 0011110 0101010 0101101 0110011 0110100 1001011 1001100
汉明码的编码

## Slide 162: 可靠性编码－汉明码

## Slide 163: 3.5.7 运算电路
加法器
  串行进位加法器
    进位信号逐级传递；
    速度慢，电路简单
  超前进位加法器
    提前算出各全加器的进位信号
    速度快，进位电路复杂
74LS283

## Slide 164: 例：用四位二进制加法器构成一位8421BCD码加法器
加法运算
判决电路
加6修正

## Slide 165: 例：用四位二进制加法器构成一位8421BCD码加法器
加法运算
判决电路
加6修正

## Slide 166: 例：用4位数码比较器和4位加法器构成4位二级制数转换 为8421BCD码的电路。

## Slide 167
例: 分析下图所示电路, 说明该电路实现的逻辑功能.
其中: F6F0为输出, A3A0, B3B0为两位十进制数的8421BCD码,
输出为二进制数.

## Slide 168
F= (A3 A2 A1 A0)22 + (A3 A2 A1 A0)2 23
+ (B3 B2 B1 B0)2
= (A3 A2 A1 A0)210 + (B3 B2 B1 B0)2
逻辑功能:
将两位8421BCD码转换为等值的二进制数.
加数B |  |  |  |  | B3 | B2 | B1 | B0
加数A |  |  |  | A1 | A0 | A1 | A0 | 
 | + | A3 | A2 | A3 | A2 |  |  | 
F | C | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | F0

## Slide 169: 3.5.7 运算电路
减法器
  全减器
    实用中通常不设全减器。
    可用全加器实现。

## Slide 170: 全减器的设计
（1）全减器真值表
输入 输出
Ai Bi Ci-1 Di Ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 1 1
（2）输出函数
（3）函数变换
（4）逻辑符号

## Slide 171: 全减器的设计
函数变换

## Slide 172: 二进制正负数表示法
有符号二进制数
符号位
数 值 部 分
有符号二进制数的三种表示方法
  原码：最高位为符号位，0表示正数，1表示负数。
  反码：正数的反码与原码相同；
  负数的反码为原码按位取反 (数值部分)。
  补码：正数的补码与原码相同；
  负数的补码为反码＋1 (数值部分)。

## Slide 173: 补码表示法的减法运算
补码运算的减法规则
  先对补码表示的减数再次取补(连同符号位)，然后与被减数相加，运算结果也是补码。
  对有符号数和无符号数均适用。
[XY]补＝[X]补＋[Y]补
[X ]补[Y]补＝[X]补＋[ [Y]补 ]补

## Slide 174: 补码运算举例
例: 用补码计算34 – 68
[X+Y]补＝[X]补＋[Y]补
补码的加法规则：
[X-Y]补＝[X]补＋[-Y]补
补码的减法规则：
结论：
采用补码表示，可以将二进制数的减法运算转换为加法运算。
Z = 34 – 68 = 34 +（- 68）
[+34]补= 0 0100010
[- 68]原= 1 1000100
[- 68]补= 1 0111100
[Z]补 = [+34]补+ [- 68]补
= 0 0100010 +1 0111100
= 1 1011110
[Z]原= 1 0100010
 Z = - 34

## Slide 175: 补码运算举例
例: 用补码计算34 – 68
结论：
采用补码表示，可以将二进制数的减法运算转换为加法运算。
Z = 34 – 68 = 34 +（- 68）
[+34]补= 0 0100010
[+68]补= 0 1000100
[[+ 68]补]补= 1 0111100
[Z]补 = [+34]补+ [[+ 68]补]补
= 0 0100010 +1 0111100
= 1 1011110
[Z]原= 1 0100010
 Z = - 34
[X ]补[Y]补＝[X]补＋[ [Y]补 ]补
补码的减法规则：

## Slide 176: 用四位加法器构成的可控加减电路
图3.5.49 四位无符号数可控的加减电路

## Slide 177: 算数逻辑单元ALU
74LS381是比较简单的双极型ALU，能够完成一系列的算术运算和逻辑运算。
74LS381引脚图
74LS381功能表

## Slide 178: 8位乘法器
module mult_8 (X, Y, Result);
input [7:0] X, Y;
output [15:0] Result;
assign Result = X * Y;
endmodule
Notes: 行为级描述方法

## Slide 179: 8位乘法器
也可以具体描述乘法器的实现方式：
parameter size = 8, longsize = 16;
reg [size:1] opa, opb;
reg [longsize:1] result;
begin: mult
integer bindex;
result = 0;
for (bindex=1; bindex<=size; bindex=bindex+1)
if (opb[bindex])
result = result + (opa<<(bindex-1));
end