## Slide 1: 数字系统设计
第六章 中规模时序集成电路及应用
孙文生
北京邮电大学 信息与通信工程学院

## Slide 2: 第六章 中规模时序集成电路及应用
中规模异步/同步计数器
中规模计数器的应用
中规模移位寄存器
中规模移存器的应用
蓝牙辉光数字时钟

## Slide 3: 6.1 中规模异步计数器
中规模异步计数器 74LS90
  由模2和模5计数器组成
  有异步置0和置9端
74LS90计数器的逻辑图
74LS90的逻辑符号

## Slide 4: 6.1 中规模异步计数器
中规模异步计数器 74LS90
  由模2和模5计数器组成
  有异步置0和置9端
74LS90的逻辑符号

## Slide 5: 6.1 中规模异步计数器
74LS90 由模2和模5计数器组成
74LS92 由模2和模6计数器组成
74LS93 由模2和模8计数器组成

## Slide 6: 74LS90应用举例
a
b
分析下图，说明计数器的模值，画出状态图。

## Slide 7: 74LS90应用举例
分析如下所示的计数器。

## Slide 8: 6.2 中规模同步计数器
同步中规模计数器的特点
工作速度快、译码输出波形好。
  可逆计数
    控制方式: 加减控制, 双时钟控制
  预置功能
    同步预置, 异步预置
  复位功能
    同步复位, 异步复位
  进位功能
  计数控制
  时钟有效边沿的选择

## Slide 9: 6.2 中规模同步计数器
四位同步二进制计数器 74161
4位同步二进制计数器74161的逻辑图

## Slide 10: 6.2 中规模同步计数器
四位同步二进制计数器
74LS161
74161的功能表

## Slide 11: 6.2 中规模同步计数器
四位同步十进制计数器
74LS160
74160的功能表

## Slide 12: 6.2 中规模同步计数器
可预置十进制可逆计数器74LS192
74LS192的逻辑符号
特点：
双时钟可逆计数器
异步预置，低电平有效
异步清除，高电平有效
具有进位、借位输出端

## Slide 13: 6.2 中规模同步计数器
可预置十进制可逆计数器
74LS192
74LS192的功能表

## Slide 14: 中规模集成计数器74LS192举例
1
1
1
0
1
1
1
0

## Slide 15: 6.2 中规模同步计数器
可预置四位二进制可逆计数器74LS169
特点：
加减控制可逆计数器
同步预置，低电平有效
由预置实现清零
具有进位/借位输出端
74LS169的逻辑符号

## Slide 16: 6.2 中规模同步计数器
可预置四位二进制可逆计数器74LS169
74LS169的功能表

## Slide 18: 几种中规模集成计数器

## Slide 19: 6.3 中规模计数器的应用
构成任意进制计数器
利用预置功能, 置/复位功能,构成任意进制计数器 .
1. 复位法
2. 预置法
预置计数预置计数. . . . . .
根据计数模值确定预置状态，计数到终止状态时产生预置信号，使计数又从预置状态继续计数。

## Slide 20: 6.3 中规模计数器的应用
构成任意进制计数器
利用预置功能, 置/复位功能,构成任意进制计数器 .
1. 复位法

## Slide 21: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
例：用异步计数器74LS90构成六进制计数器。
 选6为复位状态
计数状态为：05
 选5为置9状态
计数状态为：04、9
74LS90 十进制异步计数器。

## Slide 22: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
例：用十进制计数器74LS192构成M＝6的计数器。
解：异步复位，计数从0000状态开始，进入状态0110时产生
复位信号。74LS192只有清零端，外部需增加一个与门。
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110

## Slide 23: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
2. 预置法
预置计数预置计数. . . . . .
对加计数 以最大值时的进位信号作为预置信号LD
对减计数 以最小值时的借位信号作为预置信号LD
根据计数模值确定预置状态，计数到终止状态时产生预置信号，使计数又从预置状态继续计数。
同步预置：加计数 预置值＝N－M
减计数 预置值＝M－1
异步预置：加计数 预置值＝N－M－1
减计数 预置值＝M
预置值的设定 设 N为最大计数值, M为期望模值

## Slide 24: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
2. 预置法
预置  计数  预置  计数. . .
预置值的设定
设 N为最大计数值, M为期望模值,
N=16, M=6
 同步预置
加计数:
预置值 = NM
减计数:
预置值 = M1
1
1010
1
0101

## Slide 25: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
1
0011
1
0110
 异步预置
加计数:
预置值 = NM1
减计数:
预置值 = M
2. 预置法
预置  计数  预置  计数. . .
预置值的设定
设 N为最大计数值, M为期望模值,
N=10, M=6

## Slide 26: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
上述情况均是用进位/借位输出端控制预置值，也可以用任意状态控制预置值。

## Slide 27: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
例: 用同步十进制计数器74160(上升沿触发)接成模值M＝6的计数器。

## Slide 28: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
解：采用复位法(异步复位)，使用的状态为0、1、2、3、4 、5，
当出现状态6（0110）时产生复位信号。
用74160异步置零法接成的六进制计数器
计数输入
例: 用同步十进制计数器74160(上升沿触发)接成模值M＝6的计数器。
0 1 1 0

## Slide 29: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
解：改进电路
74160异步置零法计数器的改进电路
例: 用同步十进制计数器74160(上升沿触发)接成模值M＝6的计数器。

## Slide 30: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
例: 用同步十进制计数器74160接成模值M＝6的计数器。
解：采用同步预置法，使用的状态为9，0，1，2，3，4 ，当
出现状态4（0100）时产生预置信号。
用74160同步预置法构成六进制计数器
计数输入
1
0
0
1
0
1
0
0

## Slide 31: 6.3.1 中规模计数器构成任意进制计数器
例: 用74LS169(同步预置)实现10分频，输出波形为方波。
解：从0000  1111的16个状态中去掉前3个和后3个状态，检测
1100产生预置脉冲，预置值为0011。
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100

## Slide 32: 6.3.2 中规模计数器的级联
级连的目的
  实现较大模值的计数
级联的方法
  计数模值可拆分：例如M=54=6×9，先构成模为6和9的两个计数器，然后再级联。
  计数模值不可拆分：先级联，然后通过复位或预置法缩短模值。
级联的分类
  异步级联：前一级计数器的输出作为后一级时钟信号。
  同步级联：时钟同步输入，但用前级计数器的进位/借位输出控制后一级计数器的计数。

## Slide 33: 6.3.2 中规模计数器的级联
异步级联
分别用74LS90和74LS192构成模为1000的计数器。

## Slide 34: 6.3.2 中规模计数器的级联
同步级联
外加时钟同步输入， 但用前级计数器的进/借位输出控制后一级计数器的计数。
3片74LS169构成的周期为4096的同步计数器

## Slide 35: 6.3.2 中规模计数器的级联
例: 用两片74LS169计数器，构成模值为101的计数器。
解：模值101不能被分解，只能采用先级联, 后复位或预置的方法。
(1) 将两片74LS169级联，构成模值等于256的计数器。
(2) 计算预置值：同步预置，预置值＝256－101＝155。
预置值10011011

## Slide 36: 6.3.2 中规模计数器的级联
例:用两片同步十进制计数器74160接成二十九进制计数器 。
解：因为M＝29是素数，可用整体复位法或预置法构成计数器。
(1) 将两片74160以同步方式连接成100进制计数器 。
(2) 从全0状态开始计数，计数循环为028，进入状态29时，
经门G1译码产生低电平信号立刻将两片74160同时置零。
74160为异步复位

## Slide 37
74160的工作时序

## Slide 38: 6.3.3 计数器用于逻辑设计
序列信号发生器
脉冲分配器
脉冲分配器是将时钟脉冲经一定分频后，分配到各路输出的逻辑部件，在某一时刻仅有一路输出有效脉冲。
脉冲分配器由计数器和译码器组成。计数器的模决定产生几路输出脉冲，输出脉冲由译码器的输出产生。
脉冲分配器常用于控制系统，用各路输出脉冲依次控制不同部件的动作。

## Slide 39: 脉冲分配器
脉
冲
分
配
器
时钟信号
计数器
74LS169
译
码
器
74LS138
地址
…

## Slide 40: 6.3.3 计数器用于逻辑设计
例: (1) 分别用74LS169(同步预置), 74LS192 (异步复位)构成八进制计数器.
(2) 分别用上述两种中规模计数器和译码器74LS138设计一个八
路脉冲分配器.
(3) 分别用上述两种中规模计数器和八选一数据选择器74LS151
设计电路产生序列11101000…

## Slide 41: 6.3.3 计数器用于逻辑设计
例: (1) 分别用74LS169, 74LS192 构成八进制计数器.
74LS169特点：
加减控制可逆计数器
同步预置，低电平有效
由预置实现清零
具有进位/借位输出端

## Slide 42: 6.3.3 计数器用于逻辑设计
74LS192特点：
双时钟可逆计数器
异步预置，低电平有效
异步清除，高电平有效
具有进位、借位输出端
例: (1) 分别用74LS169, 74LS192 构成八进制计数器.

## Slide 43: 6.3.3 计数器用于逻辑设计
(2) 分别用上述两种中规模计数器和译码器74LS138设计一个八
路脉冲分配器.

## Slide 44: 6.3.3 计数器用于逻辑设计
(3) 分别用上述两种中规模计数器和八选一数据选择器74LS151
设计电路产生序列11101000…

## Slide 45: 计数器应用－数字电子钟
数字电子钟是一种直接用数字显示时间的计时装置。
一般由晶体振荡器、分频器、计数器、译码器、显示器、校时电路和电源等部分组成。

## Slide 46: 数字辉光时钟

## Slide 47: 数字辉光时钟

## Slide 48: 数字辉光时钟

## Slide 49: 数字辉光时钟

## Slide 50: 6.4 中规模移位寄存器
移位寄存器的工作方式有两种：左移方式和右移方式。
a7
a6
a5
a4
a3
a2
a1
a0
D
a6
a5
a4
a3
a2
a1
a0
a7
a6
a5
a4
a3
a2
a1
D
数据左移
数据右移
相当于×2 操作
相当于÷2 操作

## Slide 51: 6.4.1 中规模移位寄存器的功能
移位方式的选择
  单向 / 双向移位
并行预置
  具有并行预置 / 串行输入
串行输入方式的选择
  D / JK
置零功能
  异步 /同步置零

## Slide 52: 6.4.2 中规模移位寄存器
通用移位寄存器74LS194
74LS194的逻辑符号
S0 S1=11时：实现并行预置，同步方式
S0 S1=01时：实现右移位
S0 S1=10时：实现左移位
S0 S1=00时：寄存器保持原来状态
74LS194是多功能移位寄存器。
74LS194移位寄存器功能表
SL

## Slide 53: 6.4.2 中规模移位寄存器
JK输入的移位寄存器74LS195
74LS195的逻辑符号
74LS195实现的是单向移位，只能右移；有并行预预置和外部清零的功能，是同步预置、异步清零。
74LS195移位寄存器功能表
_

## Slide 54: 6.4.2 中规模移位寄存器
具有与门输入的8位移位寄存器74LS164
74LSl64只能单向右移，异步清零，有两个移位输入A和B。
74LS164的逻辑符号
74LS164移位寄存器功能表

## Slide 55: 6.4.2 中规模移位寄存器
具有预置功能的8位移位寄存器74LS166
74LS166移位寄存器功能表
74LS166的逻辑符号

## Slide 56: 6.5 中规模移存器的应用
6.5.1 中规模移存器的扩展
例：用74LS194构成8位双向移存器

## Slide 57: 6.5.2中规模移存器构成串－并变换器
8位串行数据转换为并行数据
0 000
…
0 111
1 000
…
1 111

## Slide 58: 6.5.3 中规模移存器构成并－串变换器
并行－串行数据变换的控制方式可以有很多种，主要是通过逻辑电路控制并行数据的置入时机，当前一组数据全部移出时开始置入第二组数据。
用74LS169和74LS166实现并入串出的功能
&
串行输出
并行输入
0 111
1 111
同步预置

## Slide 59: 6.5.4 中规模移存器构成计数器
例: 分析下图所示电路的逻辑功能。
同步预置

## Slide 60: 6.5.4 中规模移存器构成计数器
例: 分析下图所示电路的逻辑功能。
模12的计数器的状态转移表

## Slide 61: 6.5.5 中规模移存器构成分频器
74195为同步预置，上升沿触发的移位寄存器。
由74138和74195构成的可控分频器
当CBA=111时，8位移存器的预置值为0111 1111， 电路实现8分频.
当CBA=001时，8位移存器的预置值为1111 1101， 电路实现2分频.
1 0111 1111
2 0011 1111
3 0001 1111
4 0000 1111
5 0000 0111
6 0000 0011
7 0000 0001
8 0000 0000
1 1111 1101
2 0111 1110

## Slide 62: 6.5.6 中规模移存器构成序列信号发生器
(1) M序列发生器
反馈网络简单，需外加异或门
(2) 一般序列信号发生器
可采用数据选择器作反馈网络

## Slide 63: 6.5.6 中规模移存器构成序列信号发生器
例: 用中规模移存器和数据选择器设计一个序列信号发生器,
输出序列为0110011110001001
序列长度M=16位, 最少需4位移存器, 即K=4
解:
(2) 确定K值是否足够大
输出序列每4位分一组, 共16组
0110, 1100, 1001, 0011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, 0001,
0010, 0100, 1001, 0010, 0101, 1011
故选K=5
(3) 列状态转移表, 求反馈函数D0

## Slide 64: 6.5.6 中规模移存器构成序列信号发生器
列状态转移表, 求反馈函数D0

## Slide 65: 6.5.6 中规模移存器构成序列信号发生器
考虑到自启动，当处于状态00000时，应使

## Slide 66: 6.5.6 中规模移存器构成序列信号发生器
画出逻辑图
串行移位

## Slide 67: 大道至简，悟在天成
成功的路上并不拥挤，因为坚持的人不多。
很多人认为成功需要：坚韧不拔、心如磐石、百折不挠、铁杵成针等等。这么多的励志成语，不如一句话：永不放弃！
在成功的路上，你要耐得住寂寞和孤独，
因为同行的人会越来越少。