## Slide 1: 数字系统设计
第四章 集成触发器
孙文生
北京邮电大学 信息与通信工程学院

## Slide 2: 学习要点
掌握各种触发器的特征方程(状态方程)
熟悉主从触发器的一次翻转现象
掌握各种钟控触发方式
  电平触发：高电平、低电平
  边沿触发：上升沿、下降沿
掌握触发器功能之间的转换

## Slide 3: 4.1 时序电路的特点
组合逻辑电路
  输出跟随输入的变化。
组合逻辑
电 路
X1
Xm
F1
Fn
记忆
元件
组合逻辑
电 路
X1
X2
Xm
F1
F2
Fn
时序逻辑电路
  输出由当前输入和历史输入决定。
记忆元件
  双稳态触发器

## Slide 4: 4.2 触发器的基本特性及记忆功能
什么是触发器
  能够存储一位二进制信息的基本单元.
触发器的特点
  有两个互补输出端.
  有两个稳定的状态，分别表示逻辑0和逻辑1.
  在输入信号作用下，可发生稳态转换.
  输入信号撤销后，能将获得的新状态保存下来.
触发器的记忆功能
  触发器有两个稳定状态，可以记忆一位二进制数。
  多个触发器可以记忆多位二进制数.
触发器

## Slide 5: 4.2 触发器的基本特性及记忆功能
触发器的现态和次态
  现态(现在状态): 输入变化前,触发器所处的状态
  次态(下一状态): 输入变化后,触发器进入的状态
  即下一状态是对某一时刻而言，过了该时刻就应看作现在状态。
触发器的特征方程
触发器逻辑功能的描述
  特征方程 功能表
  波形图 状态图
触发器
Notes: 现在状态和下一状态是相对于输入变化而言的，在某一个时刻输入变化后电路进入的下一状态，对于下一次输入变化而言，就是触发器的现在状态。即下一状态是对某一时刻而言的，过了这个时刻就应看作现在状态。

## Slide 6: 4.3 基本RS触发器(电位型触发器)
≥1
≥1
1. 电路结构和工作原理
&
&
由或非门构成的基本RS触发器
由与非门构成的基本RS触发器

## Slide 7: 4.3 基本RS触发器(电位型触发器)
≥1
≥1
2. 由 或非门构成的基本RS触发器
RS触发器的特征方程：
求触发器的特征方程：

## Slide 8: 描述触发器的方法
状态表
0 | 0 | × | 1
1 | 0 | × | 1
SR
00 01 11 10
0
1
特征方程
≥1
≥1
功能表
R S | Qn+1 | 功能说明
0 0 0 1 1 0 1 1 | Qn 1 0 × | 保持 置1 置0 不允许
外输入
内输入

## Slide 9: 描述触发器的方法
波形图(时序图)
状态图
激励表
≥1
≥1
Qn Qn+1 | R S
0 0 0 1 1 0 1 1 |  0 0 1 1 0 0 
0
1
R=0, S=1
R=1, S=0
R=
S= 0
R= 0
S= 

## Slide 10: 3. 由 与非门构成的基本RS触发器
&
&
RS触发器的状态方程
RS触发器的功能表
R S Qn+1
0 0 不允许
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
RS触发器的状态图
0
1
R=1, S=0
R=0, S=1
R= 
S= 1
R= 1
S= 

## Slide 11: 应用举例
[例] 下图为用基本RS触发器构成的一个消除机械开关震颤的防颤电路，画出对应输入波形的输出Q的波形，并说明其工作原理。
R S Qn+1
0 0 不允许
0 1 0
1 0 1
1 1 Qn
Q

## Slide 12: 4.4 各种钟控触发器的逻辑功能
在数字系统中，通常要求触发器的状态不是在输入信号变化时立即转换，而是等待控制脉冲到达时才转换，这个控制脉冲就是时钟脉冲CP(Clock Pulse)。
用时钟信号保持整个时序系统协调工作的电路称为同步时序电路。
转换时刻受 CP 控制的触发器称为钟控触发器，是同步时序电路的基础。
Notes: 基本RS触发器是组成各类触发器的基础

## Slide 13: 4.4.1 钟控RS触发器
1. 钟控RS触发器的结构
2. 特征方程
CP=0, 保持原状态
CP=1, 基本RS触发器
将时钟信号引入特征方程

## Slide 14: 4.4.1 钟控RS触发器
3. 钟控RS触发器的功能表
4. 触发方式
电平触发
钟控RS触发器逻辑功能波形图
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
X

## Slide 15: 钟控RS触发器
module rs_ff (
input wire clk,r,s, //rs触发器输入信号
output reg q, //输出端口q，在always块里赋值，定义为reg型
output wire qb //输出端口非q
);
assign qb = ~q;
always@(posedge clk)
begin
case( {r, s} )
2'b00: q <= q; //r,s同时为低电平，触发器保持状态不变
2‘b01: q <= 1’b1; //触发器置1状态
2'b10: q <= 1'b0; //触发器置0状态
2'b11: q <= 1'bx; //r,s同时为高电平有效，逻辑矛盾，触发器为不定态
endcase
end
endmodule
Notes: 用数据流描述实现的RS触发器

## Slide 16: 4.4.2 钟控D触发器
1. 钟控D触发器的结构
将时钟信号引入特征方程
2. 特征方程
CP=0, 保持原状态
CP=1, 实现D触发器功能

## Slide 17: 4.4.2 钟控D触发器
3. 钟控D触发器的功能表
4. 触发方式
电平触发

## Slide 18: 钟控D触发器
module dff ( //模块名及参数定义
input clk,rst,d,
output reg q,
output wire qb
);
assign qb = ~q;
always @( posedge clk ) //只有clk上升沿时刻触发
if (!rst) //复位信号判断，低有效
q <= 1‘b0; //复位有效时清零
else
q <= d; //触发时输出q值为输入d
endmodule
Notes: 用行为描述方式实现的D触发器

## Slide 19: 4.4.3 锁存器
在实际中，总线上的数据出现时间很短，但使用时间较长，就需要在数据出现时将数据先存储起来，以便以后使用，完成这种功能的部件称为锁存器(Latch)。
1. 8位D锁存器74LS373
将D触发器的时钟端连在一起，数据端仍各自保持独立。
电平触发
2. 触发方式
3. 锁存器的应用
输出控制OE CP D Qn+1
0 1 1 1
0 1 0 0
0 0  Qn
1   高阻
表4.4.3 8位D锁存器74LS373功能表

## Slide 20: 4.4.3 锁存器
图4.4.3 由74LS373构成双向数据锁存器
3. 锁存器的应用

## Slide 21: 4.4.4 钟控JK触发器
1. 钟控JK触发器的结构
2. 特征方程
CP=0, 保持原状态
CP=1, 实现JK触发器的功能
将时钟信号引入特征方程
n+1
n+1

## Slide 22: 4.4.4 钟控JK触发器
3. 钟控JK触发器的功能表
4. 触发方式
电平触发
n+1
n+1

## Slide 23: 钟控JK触发器
module jk_ff ( //模块名及参数定义
input clk,j,k,rst,set,
output reg q,
output wire qb
);
assign qb = ~q;
always@(posedge clk or negedge rst or negedge set)
begin
if (!rst)
q <= 1'b0; // 异步清零
else if (!set)
q <= 1'b1; // 异步置1
else
case ({j,k})
2'b00: q <= q; //保持
2'b01: q <= 0; //置0
2'b10: q <= 1; //置1
2'b11: q <= ~q; //翻转
endcase
end
endmodule
Notes: 用行为级描述实现的带异步复位和置位端的边沿触发器

## Slide 24: 4.4.5 钟控T触发器
1. 钟控T触发器的结构
2. 特征方程
CP=0, 保持原状态
CP=1, 实现T触发器的功能
将时钟信号引入特征方程
n+1
n+1

## Slide 25: 4.4.5 钟控T触发器
3. 钟控T触发器的功能表
4. 触发方式
电平触发

## Slide 26: 4.4.6 各种触发器之间的转换
在实际中，常需利用现有触发器完成其它触发器的逻辑功能，这就需要将不同功能的触发器进行转换。
转换的关键是转换逻辑电路，同时应注意转换前后的触发方式不变。
触发器逻辑功能转换的框图
转换方法：
(1) 公式法
(2) 真值表法

## Slide 27: 例：将D触发器改成T触发器
公式法
D触发器转T触发器
真值表法

## Slide 28: 例：将D触发器改成T触发器
公式法
真值表法
D触发器转T触发器

## Slide 29: 例：触发器逻辑功能的转换
J-K型改D型
  JK触发器特征方程：
  D触发器特征方程：
D型改JK型

## Slide 30: 4.4.7 钟控触发器的缺点
CP＝1 期间，输入信号不能发生变化，使应用受到限制，抗干扰能力较差。
CP=1 的脉冲宽度要求较严。
钟控RS触发器逻辑功能波形图
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
X

## Slide 31: 4.5 TTL集成主从触发器
钟控RS触发器: CP＝１期间，RS的变化引起输出多次改变.
主从触发器：一个时钟周期中, 状态仅翻转一次.
4.5.1 基本工作原理
CP

## Slide 32: 4.5.1 基本工作原理
Q主跟随JK变化
Q从封锁
Q主封锁
Q从＝ Q主
CP
完成主触发器的状态向从触发器传送
TTL集成主从触发器的工作原理
主触发器
从触发器
Q主
Q从
J
K
CP

## Slide 33: 4.5.1 基本工作原理
1. 逻辑符号
2. 特征方程
JK触发器的功能表
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1
3. 功能表
RＤ、SＤ：异步置0、置1

## Slide 34: 4.5.1 基本工作原理
0
1
状态 0
状态 1
状态转换图
4. 状态图
J=1
K= 
K=1
J= 
J=0
K=
K=0
J= 
特征方程

## Slide 35: 4.5.1 基本工作原理
主从JK触发器输出波形
主从JK触发器的特征方程：
JK触发器的功能表
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1

## Slide 36: 4.5.2 主从JK触发器的一次翻转问题
CP＝1 期间
原因：主触发器的输入取自于从触发器的输出。
结论：在CP＝1 期间，J K 信号出现使
Q 变位 Q 的组合，则CP下降时 Q ＝ Q 。
假设Q从n ＝0，则主触发器：
S主 R主 Qn+1
0 0 Qn
1 0 1
主
主

## Slide 37: 4.5.2 主从JK触发器的一次翻转问题
Notes: http://202.112.109.163/index.php

## Slide 38: 4.5.3 异步置0置1输入
集成JK触发器状态转换时刻除了受时钟控制外，还可受异步置0/置1输入端RD和SD控制，使其被强制置0或置1，由于它们的作用与时钟无关，所以称为异步置位/复位输入。
表4.5.1 具有异步置0置1输入的JK触发器功能表
SD RD CP J K Q Q

## Slide 39: 4.5.3 异步置0置1输入
带有异步置0置1输入的JK触发器波形

## Slide 40: 应用举例
[例] 下图是用主从JK触发器构成的信号检测电路，检测CP高电平期间
u是否有输入脉冲，若CP、u的波形如图所示，画出输出Q的波形。
Q
JK触发器的功能表
J K Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1
Q
异步复位

## Slide 41: 4.6 集成边沿触发器
主从触发:
  在时钟下降沿改变状态，但时钟高电平期间对外开放。
边沿触发:
  只在时钟信号的某一边沿（CP↑或CP↓）对输入信号作出响应并引起触发器状态变化。
边沿触发的实现：
  利用逻辑门的延迟实现边沿触发;
  利用内部反馈, 维持  阻塞电路;
  只有时钟有效边沿附近的输入信号才真正有效，其它时间输入不影响触发器输出，提高了抗干扰能力。

## Slide 42: 4.6.1 负边沿JK触发器
边沿触发原理
CP=0期间, 与非门G1和G2被封锁,
S=R=1 触发器输出保持不变.
CP=1期间, JK信号可进入与非门，
但触发器处于自锁状态。
此时 R S 跟随 J K 变化。
G1
G2

## Slide 43: 4.6.1 负边沿JK触发器
CP=1  0, 触发器解除自锁，由于
与非门的延迟作用，此时的
RS信号决定触发器的状态。
结论: 只有时钟信号下降沿前JK值
才起作用，实现边沿触发.
边沿触发原理
G1
G2

## Slide 44: 4.6.2 维持阻塞D触发器
D触发器的边沿触发原理
CP= 电路实现D触发器的功能
CP=0期间 与非门3、4被封锁
触发器输出保持不变.
CP=1期间 电路处于维持－阻塞状态
此期间, 触发器输出保持不变.
结论: 只有时钟信号上升沿前的D值
才起作用, 是正边沿触发.

## Slide 45: 维持阻塞原理
D
D

## Slide 46
4.6.2 维持阻塞D触发器
正边沿型D触发器的功能表

## Slide 47: 4.6.3 JK触发器和D触发器的实际产品
几种JK触发器的特性

## Slide 48: 4.6.3 JK触发器和D触发器的实际产品
几种D触发器的特性

## Slide 49: 4.6.4 触发器的逻辑符号

## Slide 50: 应用举例
[例] 由D触发器(上升沿触发)和JK触发器(下降沿触发)构成的电路的输入波形如图所示，画出输出Q1、Q2的波形。
Q1
Q2

## Slide 51: 应用举例: 移位寄存器
数码1
数码1
数码2
数码1
数码3
数码2
数码1
数码4
数码3
数码2

## Slide 52: 应用举例: 计数

## Slide 53: 4.7 CMOS触发器
CMOS传输门（TG）
当C=0为时， TN和TP截止，传输门断开。
当C=1时， VO=VI，传输门传输信号。
TTL集成触发器以钟控RS触发器为基础，CMOS集成触发器以钟控D触发器为基础。

## Slide 54: 4.7 CMOS触发器
一 CMOS钟控D触发器
CMOS钟控D触发器
CMOS钟控D触发器功能表
由两个传输门TG1、TG2和三个反相器组成，其中反相器3为传输门提供反相控制信号。

## Slide 55: 4.7 CMOS触发器
二 CMOS主从D触发器
由两个CMOS钟控D触发器构成，下图是带有异步置0置1输入的主从D触发器逻辑图。
CMOS主从D触发器

## Slide 56: 4.7 CMOS触发器
二 CMOS主从D触发器

## Slide 57: 4.7 CMOS触发器
异步置0置1信号是高电平有效；
状态翻转的时刻是时钟的上升沿；
不存在一次翻转现象，边沿触发，输出由CP上升沿时刻的输入信号决定。
二 CMOS主从D触发器特点

## Slide 58: 4.8 集成触发器的选用和参数
逻辑功能的选择
  D触发器: 单端输入
  JK触发器: 双端输入
触发方式的选择
  电平触发
  边沿触发
    主从触发器
    上升沿触发、下降沿触发

## Slide 59: 4.8 集成触发器的选用和参数
触发器的参数
  直流参数
    输出高电平 VOH
    输出低电平 VOL
    输入高电平(开门电平) VON
    输入低电平(关门电平) VOFF
    低电平输入电流(输入短路电流) IiL
    高电平输入电流(交叉漏电流) IiH
    电源电流(功耗) ICC

## Slide 60: 4.8 集成触发器的选用和参数
触发器的参数
  时间参数
    1. 输入信号的时间参数
      建立时间tsu
      保持时间th
    2. 时钟信号的时间参数
      时钟高电平宽度 tWH
      时钟低电平宽度 tWL
    3. 触发器的最高工作频率