## Slide 1: 数字系统设计
第七章 可编程逻辑器件
孙文生
北京邮电大学 信息与通信工程学院

## Slide 2: 历史考题欣赏

## Slide 3: 第七章 可编程逻辑器件
集成电路的发展:
  小规模SSI: 几十几百门
  中规模MSI: 几百几千门
  大规模LSI: 几千几万门
  超大规模VLSI: 几万门以上
标准SSI/MSI器件具有批量大、价格便宜等特点,是传统数字系统设计中使用的主要逻辑器件；缺点是密度低，数字系统硬件规模大，印刷线路板走线复杂，焊点多，系统的可靠性差、功耗大、时延大。
四核8线程，集成14.8亿只晶体管(Ivy Bridge架构)

## Slide 4: 第七章 可编程逻辑器件
通用集成电路: 如RAM
专用集成电路 (Application Specific Integrated Circuits, ASIC)
    为满足特定功能需求设计和制造；密度高，能大大减少系统的规模和功耗，提高系统的可靠性和工作速度；加密位可实现设计加密。
  全定制电路：由半导体器件生产商按照电路的要求专门制造。
  半定制电路：由器件生产商预先做好的单元电路组成，用户
  可再次编程，有一定通用性。
    可编程逻辑器件PLD：器件内部集成了大量功能独立的单
    元和可配置的连线，可借助开发工具对器件进行编程
    以确定其功能。

## Slide 5: 第七章 可编程逻辑器件
70年代
80年代
90年代
PROM 和PLA 器件
改进的 PLA 器件
GAL器件
FPGA器件
EPLD 器件
CPLD器件
内嵌复杂
功能模块
的SoPC
PLD的发展历程
20世纪

## Slide 6: 第七章 可编程逻辑器件
C、ASM...
程序
CPU指令/数据代码：
010010 100010 1100
软件程序编译器
COMPILER
VHDL/VERILOG
程序
硬件描述语言
综合器
SYNTHESIZER
为ASIC设计提供的
电路网表文件
（a）软件语言设计目标流程
（b）硬件语言设计目标流程
编译器和综合功能比较

## Slide 7: 7.1 存储器及其在实现可编程逻辑方面的应用
存储器用来存放数据,常见的有半导体存储器(ROM、RAM)、光存储器(如CD, DVD)、磁介质存储器(如磁带、磁盘)等.
只读存储器(ROM)在正常使用时只能读取，掉电后信息不丢失(非易失性)，一般用于存放固定的数据或程序。
  ROM通常有：掩膜式ROM、一次可编程ROM (PROM)、紫外光可擦除ROM (U-EPROM)、电可擦除ROM (EEPROM)。

## Slide 8: 7.1.1 只读存储器
存储器的组成：
  存储矩阵
  地址译码器
  输出缓冲器
存储器就象存放货物的仓库，为了便于存取，通常将货物的位置进行编号，并留有存取的通道。
位线
字线
一 只读存储器的结构

## Slide 9: 二 用ROM实现函数
W1
W0
地
址
译
码
器
+VDD
字线Wi
位线Dj
D3
D2
D1
D0
A0
A1
0111
1010
1100
0011
W2
W3
地址线
CMOS-ROM的结构示例
存储单元0
存储单元1
存储单元2
存储单元3
CS
片选
D0 = W0﹒1 + W1﹒0 + W2﹒0 + W3﹒1
D1 = W0﹒1 + W1﹒1 + W2﹒0 + W3﹒1
D2 = W0﹒1 + W1﹒0 + W2﹒1 + W3﹒0
D3 = W0﹒0 + W1﹒1 + W2﹒1 + W3﹒0
输出Di是若干最小项的和
可见，用ROM能够实现函数
译码器输出地址最小项

## Slide 10: 二 用ROM实现函数
ROM可以看成与阵列固定，或阵列可编程的PLD器件。

## Slide 11: 7.1.2 只读存储器的种类
掩膜只读存储器
  信息只能读出，不能改写。
  只能在工厂生产，适合大量生产的定型产品。
现场可编程只读存储器(PROM)
  可在实验室实现一次编程
可改写只读存储器
  UVEPROM
  E2PROM
  Flash
  FRAM

## Slide 12: 7.1.2 只读存储器的种类
1. 现场可编程只读存储器(PROM)
每个存放数据的结点上有一个熔断丝, 出厂时各单元内容均为1,若希望某一单元存放0，只须将该结点对应的熔断丝烧断即可。
在半导体电路中加入了金属丝, 使生产工艺变得复杂；
一旦将内
容写错，芯片只能作为化工原料了。

## Slide 13: 7.1.2 只读存储器的种类
早期EPROM存储单元采用浮栅雪崩注入MOS管(简称FAMOS管)，FAMOS管本身为P沟道增强型MOS管。
写入操作：漏源间加-45V高压, 发生雪崩击穿, 浮栅存储负电荷。
擦除操作：用紫外线照射约30分钟, 将浮栅上存储的电荷放掉。
浮栅为多晶硅
2. 可改写PROM(Erasable PROM, EPROM)

## Slide 14: 7.1.2 只读存储器的种类
E2PROM采用浮栅隧道氧化层MOS管(简称Flotox管)作存储单元，Flotox管属于N沟道增强型MOS管，浮置栅与漏区之间由一个极薄的氧化层区域，称为隧道区。当隧道区的电场强度大到一定程度时，便在漏区和浮置栅之间出现导电隧道，这种现象称为隧道效应。
3. 可电擦除PROM(Electrical Erasable PROM, E2PROM)

## Slide 15: 7.1.2 只读存储器的种类
闪速存储器Flash采用的叠栅MOS管，隧道区氧化层的厚度为10~15nm，浮栅与源区重叠部分有源区横向扩散形成，面积极小，电容小。SIMOS管隧道区氧化层的厚度为30~40nm。
4. 闪速存储器 (Flash Memory)
小米note中的16G闪存

## Slide 16: 7.1.2 只读存储器的种类
5. 铁电存储器 (FRAM)
铁电存贮器的核心技术是铁电晶体材料，其最大特点是可以跟随总线速度无限次写入，而且写入功耗极低。
铁电晶体材料置于电场中时，晶阵中的每个自由浮动的中心原子会沿着电场方向运动，从一种稳定状态到达另一种稳定状态。中心原子的稳定状态在电场撤消后可长期保留，常温中可达一百年以上。铁电晶体材料的这一特性特别适用于制作ROM。

## Slide 17: 7.1.2 只读存储器的种类

## Slide 18: 7.1.3 随机存储器
随机存储器(Random Access Memory，RAM)在工作时可对任一存储单元读取或写入，也称为随机存取存储器。
RAM的逻辑结构
静态RAM(Static RAM，SRAM )，数据写入后可一直保存(不掉电的情况下)。
动态RAM(Dynamic RAM，DRAM)。数据的保存时间有限，工作中需定时刷新。

## Slide 19: 7.1.4 用存储器实现逻辑处理
ROM可以看成一种与阵列固定，或阵列可编程的PLD器件。

## Slide 20: 一 存储器实现组合逻辑
[例] 用ROM实现四位自然二进制码到循环码的转换电路。
解：
(1) 根据题意建立真值表
(3) 画出ROM阵列图
(2) 求标准积之和式
D0 = ∑m(1,2,5,6,9,10,13,14)
D1 = ∑m(2,3,4,5,10,11,12,13)
D2 = ∑m(4,5,6,7,8,9,10,11)
D3 = ∑m(8,9,10,11,12,13,14,15)

## Slide 21: 一 存储器实现组合逻辑
[例] 用ROM实现四位自然二进制码与循环码的转换电路。
(3) 画出ROM阵列图
地址译码器
与运算阵列
m0
m2
m4
m6
m8
m10
m12
m14
m1
m3
m5
m7
m9
m11
m13
m15
A3
A2
A1
A0
D3
D1
D0
D2
存储矩阵
或运算阵列
实现二进制码与循环码转换的ROM的阵列图

## Slide 22: 可编程逻辑器件中的电路符号
地址译码器
与运算阵列
m0
m2
m4
m6
m8
m10
m12
m14
m1
m3
m5
m7
m9
m11
m13
m15
A3
A2
A1
A0
D3
D1
D0
D2
存储矩阵
或运算阵列

## Slide 23: 一 存储器实现组合逻辑
[例] 用ROM实现函数。

## Slide 24: 二 存储器实现时序逻辑
利用ROM和寄存器可以实现计数器、序列信号发生器等时序逻辑电路。
用ROM实现时序电路

## Slide 25: 二 存储器实现时序逻辑
[例] 用ROM和触发器实现8421码加法计数器，计数到状态9时输出1。
解：
由于是BCD码计数，需要4个触发器；ROM需4条地址线，
10个存储单元。
(2) 求ROM中的存储数据

## Slide 26: 二 存储器实现时序逻辑
[例] 用ROM实现序列信号发生器。

## Slide 27: 二 存储器实现时序逻辑
[例] 用ROM实现脉冲分配器。

## Slide 28: 二 存储器实现时序逻辑
[例] 用ROM实现脉冲分配器。

## Slide 29: 7.2 PLA / PAL / GAL
可编程只读存储器 ROM, PROM, EPROM, E2PROM
  与阵列固定,或阵列可编程
可编程逻辑器件 PLD
  可编程逻辑阵列 PLA
    与、或阵列均可编程
  可编程阵列逻辑 PAL:
    与阵列可编程, 或阵列固定
  通用阵列逻辑 GAL:
    可编程逻辑宏单元

## Slide 30: 7.2.1 可编程逻辑阵列 (PLA)
  可编程逻辑阵列（Programmable Logic Array, PLA）
PLA的结构特点
  与/或阵列均可编程
  实现函数时,只需形成
  所需的乘积项

## Slide 31: 实现某一逻辑函数
采用组合逻辑电路
采用数据选择器
采用ROM实现
采用PLA实现

## Slide 32: 可编程逻辑阵列的应用
解: (1) 将逻辑函数填入卡诺图, 然后按照多输出函数的方法进行化简。
F1
F2
F3
F4

## Slide 33: 可编程逻辑阵列的应用
(2) 最简函数式如下：

## Slide 34: 可编程逻辑阵列的应用
(3) 根据表达式画出PLA的阵列图：

## Slide 35: 7.2.2 可编程阵列逻辑(PAL)
  可编程阵列逻辑 (Programmable Array Logic, PAL)
PAL的结构特点
  与阵列可编程, 或阵列固定
    与阵列可根据需要产生乘积项
    每个输出所分配的乘积项是固定的
    芯片成本低, 编程方便, 具有保密位
输出结构类型多种多样
  基本的与-或类型
  带反馈的与-或类型
  具有反馈的寄存器类型
  带有异或门的寄存器类型

## Slide 36: 包含记忆元件的可编程逻辑阵列

## Slide 37: 应用举例
例：用PAL实现可控加减法模6计数器

## Slide 38: 7.2.3 通用阵列逻辑GAL
GAL的性能特点
  与阵列可编程，或阵列固定；
  采用E2CMOS工艺，可电擦写；
  具有输出逻辑宏单元，可通过编程选择输出组态；
  具有加密单元，可有效防止复制，保密性好。

## Slide 39: 7.2.3 通用阵列逻辑GAL
逻辑宏单元
输入/输出口
输入端口
时钟信
号输入
三态控制
可编程与阵列
固定或阵列
GAL16V8
Notes: 与阵列有8个输入变量,8个反馈变量,64个乘积项；有32×64个可编程单元。
8个输出逻辑宏单元
系统时钟CK,三态输出,公共使能信号。
前3个和后3个输出端都有反馈先接到临近单元。

## Slide 40: 输出逻辑宏单元OLMC

## Slide 41: 输出逻辑宏单元OLMC
OLMC的时序输出工作模式
OLMC的组合I/O工作模式
CLK
OE
D
Q
Q
XOR(n)
XOR(n)
OLMC有5种工作模式。下图分别为其中的时序输出模式和组合I/O模式。